Réf   : 3_tata_13_3

Titre :   Après l’engouement de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Australie pour les piscines naturelles, c’est au tour du Maroc d’adopter la « green attitude » pour le traitement des bassins de nage.

ITRI Environnement se distingue une nouvelle foi par sa capacité d’innovation en concevant la première piscine naturelle à zéro-émission de CO2 au Maroc.

C’est chez Babeth et Guy, à proximité de Harata dans la région d’Essaouira, que le projet a vu le jour.

Après plusieurs entretiens destinés à définir les attentes précises du client, les travaux ont pu commencer.
La construction devait s’intégrer au paysage et respecter une unité avec la maison en pierres apparentes, typique de la région.
L’emplacement de la piscine a été choisi de telle sorte que la flore existante et notamment les oliviers ne soient ni déplacés ni endommagés.
Le jardin paisible a alors laissé place à un vaste chantier où les professionnels se sont relayés.

La construction s’est avérée plus ellaborée que celle d’une piscine traditionnelle.

En effet, au-delà du bassin de nage, il a fallu prévoir :

> des zones de lagunages où les plantes aquatiques jouent leur rôle épuratif,
> une colonne de décantation où les plantes absorbent les nutriments de l’eau,
> une zone de filtration où les impuretés sont consommées,
> une cascade et un bassin de régénération où l’eau est oxygénée avant de regagner la zone de baignade.
﻿

Jour après jour, le rêve de Babeth et Guy se dessinait.

Les étapes suivantes ont consisté à la mise en place des graviers et galets, à la mise en eau des bassins et des différentes plantes aquatiques sélectionnées.

Le principe même de la piscine naturelle repose sur l’équilibre d’un écosystème : le choix des plantes est donc décisif.

Enfin, la pompe de circulation 12VDC du système a été raccordée à sa batterie de 270 Amp et à ses 296 Wc de panneaux photovoltaïques constituant ainsi le premier bassin de nage naturel à zéro-émission de CO2 au Maroc !

La régulation du système de pompage PV est assurée par un controleur Phocos CX20 pourvue d’une interface de management de l’énergie excédentaire.

Babeth, Guy et leurs enfants bénéficient désormais d’une baignade naturelle et de multiples avantages :

> L’utilisation de produits chimiques est révolue : Fini les yeux rougeoyants, la peau irritée, l’odeur du chlore et les problèmes respiratoires !
> L’eau reste propre et claire sans véritable entretien
> Les nappes souterraines sont moins polluées
> La faune et la flore se développent

Ce succès est l’aboutissement d’un rêve pour le couple mais aussi d’un travail minutieux de la part de l’équipe ITRI Environnement.

ITRI Environnement

Nfis 1, D1, Bd Allal El Fassi, 40000 Marrakech, Maroc

Tel. : (213) (0)524 313 629

Source : web  ITRI ENVIRONNEMENT  INFO BLOG